##### INFORMATIONSDIENST HOLZ

holzbau

handbuch

Reihe		7

Teil		12

Folge	1

Musterausschreibungstexte

für BS – Holz – Konstruktionen

Handbuch zu den Textbausteinen

1. 		Allgemeines

Dem Leistungsverzeichnis liegen sämtliche Vorschriften der VOB Teil B + C , 				jeweils in der neuesten Fassung zugrunde.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die im Leistungsverzeichnis aufgeführten

Normen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse, Vor-				schriften sowie die baupolizeilichen Bestimmungen verantwortlich zu beachten.

2.		Bautechnische Unterlagen

2.1		Die Tragwerksplanung für das Bauvorhaben erfolgt durch .......................

2.2		Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich anhand der vorliegenden Planunter-

lagen über Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen zu informieren.

Erschwernisse, die aus den Planunterlagen erkennbar waren, berechtigen nicht 				zu Nachforderungen.

2.3		Dem Auftragnehmer werden Konstruktionspläne mit allen für die Tragkonstruk-				tion relevanten statisch-konstruktiven Angaben in 3-facher Ausfertigung 
			kostenlos zur Verfügung gestellt.

Werkstattzeichnungen werden dem Auftragnehmer nur dann besonders vergü-				tet, falls sie zur bautechnischen Prüfung vorgelegt werden müssen oder von 				den Architekten und Fachplanern zur Einsichtnahme besonders angefordert 				werden. Alle vom Auftragnehmer zu erbringenden bautechnischen Nachweise

werden im Leistungsverzeichnis detailiert beschrieben und besonders vergütet.

2.4		Prüfung der Unterlagen:

Wird eine bautechnische Prüfung der Unterlagen gefordert, wird diese vom Auf-				traggeber veranlaßt.

Alle für die Ausführung erforderlichen Unterlagen (Pläne, Leistungsverzeichnis, 				statische Berechnung) müssen dem Fachbauleiter und dem Polier auf der Bau-

stelle zur Verfügung stehen.

3.		Bauüberwachung

3.1		Der Auftragnehmer hat die Leitung der Baustelle einem erfahrenen Polier zu

übertragen.

3.2  	Der Auftragnehmer hat für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Abnahme

aller statisch beanspruchten Konstruktionsteile durch die Bauaufsichtsbehörde/ 				Prüfingenieur bzw. durch den Tragwerksplaner zu sorgen.

Vor der Abnahme dürfen diese Teile nicht durch Schalungen oder Beklei-

dungen verdeckt werden.

4.		Brettschichtholz

4.1		Der Hersteller von Brettschichtholz muß im Besitz des gültigen und des der

Bauteilart entsprechenden Nachweises der Eignung zum Leimen tragender

Holzbauteile gemäß DIN 1052-1, Abschnitt 12.1 sein.

4.2		Alle im fertigen Bauwerk sichtbaren BS-Holz-Bauteile sind sauber zu hobeln

und zu fasen, sofern dies nicht ausdrücklich in anderer Weise vereinbart

wurde (z.B. durch Vereinbarung der Industriequalität).

Die Oberfläche ist bei Transport und Zwischenlagerung

durch geeignete Maßnahmen (Wetterschutz) gegen Verschmutzung und

Nässe zu verwahren. Dieser Schutz ist erst vor dem Aufbringen z.B. der

Dachhaut zu entfernen.

5.		Chemischer Holzschutz

Dort, wo nach DIN 68800-3 erforderlich, ist vom Bieter ein vorbeugender

chemischer Holzschutz mit einem für die Beanspruchungsart zugelassenen

und für die Holzfeuchte und die Nutzung geeigneten, geruchsschwachen Mittel auszuführen.

6.		Stahlteile, Verbindungen, Verbindungsmittel

6.1		Sämtliche zur Verwendung kommenden - nicht einbetonierten - Stahlteile sind

nach dem Schneiden, Schweißen, Bohren mit einem Korrosionsschutz durch

Feuerverzinken zu versehen. 
			Werden anderweitige oder zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahmen verlangt, 				so sind diese in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

6.2		Schweißarbeiten dürfen nur von Betrieben ausgeführt werden, die den

erforderlichen Eignungsnachweis nach DIN 68800-7 zum Schweißen erbracht 				haben.

7.		Verankerung, Lager

7.1		Vor Beginn der Montage sind die bauseitigen Auflagerflächen,

Aussparungen oder einbetonierten Ankerteile auf Übereinstimmung mit den Plänen

zu überprüfen.

Mängel sind der Bauleitung mitzuteilen.

7.2		Für statisch beanspruchte Dübelverankerungen in Betonbauteilen und für

Lager dürfen grundsätzlich nur bauaufsichtlich zugelassene Produkte

verwendet werden.

8.		Montage der Holzkonstruktion

8.1		Alle zur Montage erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste müssen den

Unfallversicherungsvorschriften und der DIN 19340 entsprechen.

Soweit unter dem Titel Baustelleneinrichtung hierfür keine zusätzliche Position

genannt ist, werden diese Gerüste nicht gesondert vergütet. Die Wahl der

Gerüste ist dem Bieter freigestellt.

8.2		Die Zufahrtsmöglichkeit für einen Mobilkran und die Befahrbarkeit der Boden-		     		platten mit Hubgeräten kann, sofern in der Ausschreibung nicht 
		   besonders erwähnt wird, vom Bieter vorausgesetzt werden.

Werden bei der Montage Stahlbetondecken oder Bodenplatten mit schweren				Montagegeräten befahren, sind die Lasten durch geeignete Maßnahmen zu 
			verteilen.

Von Seiten des Auftraggebers werden für Montagezwecke keine zusätzlichen 				Maßnahmen getroffen.

8.3		Während des Aufrichtens sind geeignete Montageverbände und

erforderlichenfalls Montageverankerungen einzubauen. Insbesondere ist die

Konstruktion während der gesamten Bauzeit ausreichend und eigenverant-

wortlich gegen Sturm o.ä. zu verankern.

8.4		Auf Verlangen der Bauleitung ist vom AN ein detailierter Montageplan

vorzulegen.

9. 		Toleranzen

Für die einzelnen Bauteile gelten, sofern nicht ausdrücklich Abweichendes ver				einbart wird, die zulässigen Maßabweichungen (Toleranzen) der Norm

DIN 18 201, 18 202 und 18 203-3 in der jeweils neuesten Ausgabe.

10.		Aufmaß und Abrechnung

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungsbeschreibungen sind

getrennt nach:

- Baustelleneinrichtung

- Liefern von BS-Holz

- Abbinden und Aufstellen oder Verlegen

- Holzschutz und Oberflächenbehandlungen

- Verbindungsmittel

Aufmaß und Abrechnung der Bauleistungen erfolgen nach DIN 18 334, 
			Abschnitt 5, sofern im folgenden nichts Abweichendes festgelegt ist.

Die Angebotspreise schließen die Lieferung der notwendigen Stoffe und 
			Bauteile und alle Nebenleistungen mit ein. 
			Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich eingebauten Massen und Stück. 
			Als Grundlage hierzu dienen die in den Konstruktionsplänen angegebenen 
			Abmessungen.

Verschnitt und / oder Hobelverlust werden nicht vergütet.

Sämtliche Angaben der Massen der Leistungsbeschreibung sind für die					Abrechnung nicht bindend.

Brettschichtholz = Träger, Unterzüge, Stützen:

- Lieferung von Brettschichtholz nach Raummaß (m3),

oder nach Einzelteilen (Stück),

- Abbinden und Aufstellen oder Verlegen wird nach Längenmaß (m)

oder Stücken abgerechnet.

Stahlteile für Anschlüsse und Verbindungen

werden nach Gewicht und nach Schwierigkeitsgrad E 1-5, VE 1-3 und V 1-4 			   gemäß beiliegender Tabelle, nach DIN 18360 (Metallbau, Schlosserarbeiten) 			   abgerechnet.

Es ist zu beachten, daß für die unter Schwierigkeitsgrad VE bzw. V (verschweißte Stahlteile) abgerechneten Stahlteile, die Summe der Flächen der Einzelbleche

ermittelt wird.

Verbindungsmittel

Stabdübel, Paßbolzen, Nägel und Schrauben werden hinsichtlich Durchmesser 				und Einzellängen in sinnvollen Gruppen zusammengefaßt und nach Gewicht

(kg) abgerechnet.

Stahlblechformteile, Metalldübel, Spannschlösser, Ankerschienen etc. werden

nach Stück bzw. lfm vergütet.

Titel 1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1.1		Einrichten, Vorhalten und Räumen

Einrichten und Räumen der Baustelle,

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für

sämtliche in der Leistungsbeschreibung

aufgeführten Leistungen.

pauschal	.............	............................

1.1.2    		Besondere Leistungen für Hilfsmittel und Maßnahmen

Zulage zur Baustelleneinrichtung,

für alle Hilfsmittel und Maßnahmen, die für die

Montage und für eine ausreichende

Windsicherung im Bauzustand notwendig

sind. (Ein umlaufendes Arbeitsgerüst an der

Wandaußenseite wird bauseits zur Verfügung

gestellt.)

pauschal	.............	............................

1.1.3		Besondere Leistungen für 	Planenabdeckung

Zulage zur Baustelleneinrichtung,

für das Vorhalten und Abdecken der später

sichtbaren Konstruktionsteile (auch im

eingebauten Zustand während der Bauphase)

mit einer geeigneten Planenabdeckung.

pauschal	.............	............................

1.1.4	Besondere Leistungen für

Ausführungs- und Detailzeichnungen

Zulage für das Anfertigen prüffähiger

Ausführungs- und Detailzeichnungen

der Tragkonstruktion, die vom

Auftragnehmer zur bautechnischen

Prüfung vorgelegt werden müssen.

pauschal	.............	............................

1.1.5	Besondere Leistungen für Detailzeichnungen

Zulage für das Anfertigen von

Ausführungs- und Detailzeichnungen

der Fassade, ...........,

die vom Auftragnehmer den Planern zur

Prüfung und Freigabe vorgelegt werden müssen.

pauschal	.............	............................

Summe Titel 1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Titel 1.2 	LIEFERN VON BS- HOLZ

1.2.1 		BS-Holz, Fichte, BS 11

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

gerade, parallel,

Festigkeitsklasse BS 11,

Verleimung/Verklebung mit Melaminharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

in Abmessungen nach beigelegter

Holzliste,

Abrechnung nach Aufmaß.

m3	.............	............................

Abbildung: Beispiel für eine Holzliste

1.2.2 		BS-Holz, Fichte, BS 14

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

gerade, parallel,

Festigkeitsklasse BS 14,

Verleimung/Verklebung mit Polyurethan-Kleber

oder gleichwertig,

Oberfläche in Auslesequalität,

Abrechnung nach Aufmaß.

1.2.2.1	Breite 6 bis 8 cm

Höhe bis 12 cm,

Einzellänge bis 3 m.

m3	.............	............................

1.2.2.2	Breite 10 bis 12 cm

Höhe über 12 bis 20 cm,

Einzellänge über 5 bis 8 m.

m3	.............	............................

1.2.2.3	Breite 14 bis 18 cm

Höhe über 20 bis 40 cm,

Einzellänge über 8 bis 12 m.

m3	.............	............................

1.2.2.4	Breite 20 bis 24 cm

Höhe über 40 bis 80 cm,

Einzellänge über 12 bis 20 m.

m3   	.............	............................

1.2.2.5	Breite 20 bis 24 cm

Höhe über  80 bis 120 cm,

Einzellänge über 12 bis 20 m.

m3	.............	............................

1.2.2.6	Breite 20 bis 24 cm

Höhe über 120 cm,

Einzellänge über 20 m.

m3	.............	............................

1.2.3 		BS-Holz, Fichte, BS 16

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

mit extremer klimatischer Wechselbeanspruchung,

(Außenbauteil mit Schlagregenbeanspruchung),

Fichte,

parallelgurtig, gerade

Festigkeitsklasse BS 16,

Verleimung/Verklebung mit Phenol-Resorcinharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Abrechnung nach Aufmaß.

1.2.3.1	Breite 18 bis 22 cm

Höhe über 100 bis 150 cm,

Einzellänge über 12,00 bis 18,00 m,

m3	.............	............................

1.2.4		BS-Holz, Fichte, BS 14, Rundquerschnitt

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

Querschnitt rund abgedreht,

Durchmesser d=16 cm,

Festigkeitsklasse BS 14,

Verleimung/Verklebung mit Polyurethan-Kleber

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität.

(Abrechnung des umschriebenen Rechtecks)

m3	.............	............................

1.2.5		BS-Holz, Fichte, BS 16, profiliert

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

Querschnitt profiliert als Achteck,

Durchmesser d = 16 cm,

Verleimung/Verklebung mit Melaminharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität.

(Abrechnung des umschriebenen Rechtecks)

m3	.............	............................

1.2.6		BS-Holz, Fichte, BS 14, zusammengesetzt

Liefern von Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

als zusammengesetzter Querschnitt,

als Doppel-T-Profil mit

Gurtabmessungen 2 x 20 / 10 cm,

Stegabmessungen 8 / 22 cm,

Festigkeitsklasse BS 14,

Verleimung/Verkebung mit Phenol-Resorcinharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität.

(Abrechnung des umschriebenen Rechtecks)

m3	.............	............................

1.2.7		Mehrpreis für Überhöhung

Mehrpreis für Überhöhung bis l/200

bei einzelnen Abmessungen.

lfm	.............	...........................

1.2.8		Parallelträger, BS 18

Liefern von Holzbauträgern,

aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

als Parallelträger,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

gerade, parallel,

mit parabelförmiger Überhöhung f = 5,0 cm,

Festigkeitsklasse BS 18,

Verleimung/Verklebung mit Melaminharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Breite 20 cm,

Höhe 180 cm,

Einzellänge 20,55 m

Stück	.............	............................

1.2.9 		Satteldachträger, BS 16

Liefern von Holzbauträgern,

aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

als Satteldachbinder,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

gemäß beiliegender Systemskizze,

mit geneigter Unterkante,

Dachneigung DN = 12 Grad

Festigkeitsklasse BS 18,

Verleimung/Verklebung mit Resorcinharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

aufgesattelter First mit Trockenfuge,

mit 4 eingeleimten Gewindestangen M 16

im Firstbereich oder gleichwertiger

Querzugsicherung,

aufgeleimten Keilen am Auflager oder

Waageschnitt,

Krümmungsradius R = 18,00 m,

Breite 20 cm,

Binderhöhe h1 = 180 cm,

Binderhöhe am First hm = 205 cm,

Binderhöhe am Auflager ha = 55 cm,

Spannweite L = 18,00 m

Gesamtlänge  22,80 m

Stück	.............	............................

1.2.10		Unterspannter Träger, BS 14

Liefern von Holzbauträgern,

aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

als stahlunterspannte Träger,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

Festigkeitsklasse BS 18,

Verleimung/Verklebung mit Melaminharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Dachneigung DN = 18 Grad,

Systemabmessungen gemäß

beiliegender Skizze,

Obergurt 16 / 24 cm, gerade, parallel,

parabelförmig überhöht, f = 4 cm,

Pfosten 16 / 16 cm,

Ausführung der Anschlüße nach

beiliegenden Detailskizzen,

Stahlunterspannung aus Rundstahl,

feuerverzinkt.

Stahlsorte DIN 10027-1  S 355 JR

(St 52-3), Stabenden mit Anschweiß-

laschen, einschl. zugeh. Spannschlösser

(DIN 1478),

Stabdurchmesser d =  20 mm.

Stück	.............	............................

1.2.11		gekümmter Träger, BS 16

Liefen von Holzbauträgern,

aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und Din 1052-1/A1,

als gekrümmter Träger,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

Festigkeitsklasse BS 16,

Verleimung/Verklebung mit Melaminharzleim

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Querschnitt 16 / 30 cm,

Systemlänge 12,75 m

Krümmungsradius 7,07 m.

Stück	.............	............................

1.2.12	Rahmentragwerk, BS 16

Liefern von Holzbauträgern,

aus Brettschichtholz,

nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1,

als Rahmentragwerk,

ohne extreme klimatische

Wechselbeanspruchung,

Fichte,

Festigkeitsklasse BS 16,

Verklebung mit Polyurethan-Kleber

oder gleichwertig,

Oberfläche in Sichtqualität,

Gesamtlänge L = 16,85 m,

Gesamthöhe  H =  4,75 m,

Riegel 20 / 48, gerade, parallel,

Rahmenstiele 20 / 30,

Ausbildung der Rahmenecken durch

eingesetzte Zwischenstücke

mit Universalkkeilzinkenstößen nach

DIN 68140 als Gehrungsstöße.

Stück	.............	............................

1.2.13	Besondere Leistungen für  Statische Nachweise

Zulage für das Anfertigen von

prüffähigen statischen Nachweisen, einschl.

der Ausführungs- und Detailzeichnungen

für o. g. vorgefertigte BS-Holz-Träger

bzw. -Konstruktionen.

pauschal	.............	............................

Summe Titel 1.2	LIEFERN VON BS-HOLZ

Titel 1.3	ABBINDEN und AUFSTELLEN oder VERLEGEN

1.3.1		Abbund, BS-Holz Dachtragwerk

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen

des Brettschichtholzes,

als Dachtragwerk.

m	.............	............................

1.3.2		Abbund, BS-Holz, EG-Decke

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen

des Brettschichtholzes,

als Erdgeschoßdecke.

m	.............	............................

1.3.3		Abbund, BS-Holz, Stützen

Abbinden und Aufstellen oder Verlegen

des Brettschichtholzes,

als Stütze.

m	.............	..........................

1.3.4		Besondere Leistungen Fase

Zulage für das Fasen von Kanten,

10/10 mm.

m	.............	............................

1.3.5		Besondere Leistungen Schrägschnitt

Zulage für Querschnittsprofilierung,

Schrägschnitt als einseitige Abgratung in

Längsrichtung,

einschl. hobeln und schleifen.

m	.............	............................

1.3.6		Besondere Leistungen Kehl- und Gratträger

Zulage für Querschnittsprofilierung,

als Kehl- und Gratsparren.

m	.............	............................

1.3.7		Besondere Leistungen Universalkeilzinkenstoß

Zulage für die Ausbildung von Trägervollstößen

als Universalkeilzinkenstoß nach DIN 68140.

Stück	.............	............................

1.3.8		Besondere Leistungen Gehrungsstoß

Zulage für die Ausbildung von Rahmenecken

mit eingesetzten Zwischenstücken,

mit Universalkeilzinkenstößen nach DIN 68140,

als Gehrungsstöße.

Stück	.............	............................

1.3.9		Trägerdurchbrüche

Zulage für die Herstellung von Durchbrüchen

in den BS-Holz-Trägern,

d = 300 mm,

mit beidseitiger Verstärkung durch aufgeleimte

Bau-Furniersperrhölzer nach DIN 68705-5, Klasse 100,

t = 40 mm,

in Abmessungen und Anordnung nach DIN 1052-1, Bild 9.

Stück	.............	............................

1.3.10		Abdeckung der Verbindungsmittel

Abdecken von Bolzen und Stabdübelanschlüssen

mit Holzscheiben bzw. Holzpfropfen, t = 10 mm.

Stück	.............	............................

1.3.11		Montage Parallelträger

Verlegen/Montieren der vorgefertigten

und abgebundenen Parallelträger

aus Brettschichtholz.

Stück	.............	............................

1.3.12		Montage Satteldachträger

Verlegen/Montieren der vorgefertigten

und abgebundenen Satteldachträger

aus Brettschichtholz.

Stück	.............	............................

1.3.13		Montage unterspannter Träger

Verlegen/Montieren der vorgefertigten

und abgebundenen unterspannten Träger

aus Brettschichtholz.

Stück	.............	............................

1.3.14		Besondere Leistungen für

direkt eingespannte Stützen

Ausbildung von

eingespannten BS-Holz-Stützen,

durch Verguß in Stahlbetonfundamenten,

gemäß der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-136,

einschließlich aller in der Zulassung genannten

Beschichtungs- und Schutzmaßnahmen,

dem Abnahmeprüfzeugnis A nach DIN EN 10204,

sowie dem Verguß gemäß DIN 1045.

Stück	.............	............................

Summe Titel 1.3	ABBINDEN und AUFSTELLEN

oder VERLEGEN

Titel 1.4		HOLZSCHUTZ und OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

1.4.1		Vorbeugender chemischer Holzschutz Iv, P

Vorbeugender chemischer Holzschutz

nach  DIN 68800-3

der vorbeschriebenen BS-Hölzer,

Gefährdungsklasse 2, Prüfprädikat lv, P,

als Grundimprägnierung, lösemittelhaltig,

farblos,

Auftragsmenge nach Angabe des Herstellers

bzw. der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

m2	.............	............................

1.4.2		Vorbeugender chemischer Holzschutz, lv,P,W

vorbeugender chemischer Holzschutz

nach DIN 68800-3,

der vorbeschriebenen BS-Hölzer,

Gefährdungsklasse 3, Prüfprädikat lv, P, W

als Grundimprägnierung, lösemittelhaltig

Farbe ...............

Hersteller/Typ .................

oder gleichwertiger Art,

Auftragsmenge nach Angabe des Herstellers

bzw. der allgemeinen bauausichtlichen Zulassung.

m2	.............	............................

1.4.3		Oberflächenbehandlung, Beschichtung, innen

Oberflächenbehandlung

der sichtbar bleibenden BS-Holz-Bauteile,

Beschichtung als Oberflächenschutz, innen,

ohne biozide Wirkstoffe, auf Wasserbasis,

als Zwischen- und Deckbeschichtung,

Oberfläche matt,

Farbe lasierend, nach Musterkarte,

Hersteller/Typ ..............

oder gleichwertiger Art.

m2	.............	...........................

1.4.4		Oberflächenbehandlung, Beschichtung, außen

Oberflächenbehandlung

der sichtbar bleibenden BS-Holz-Bauteile,

Beschichtung als Oberflächenschutz, außen,

ohne biozide Wirkstoffe,

Lösungsmittelanteil kleiner gleich 15%,

als Zwischenbeschichtung, Deckbeschichtung durch AG,

Oberfläche matt,

farblos,

Hersteller/Typ .................

oder gleichwertiger Art.

m2	.............	............................

1.4.5		Oberflächenbehandlung, Brandschutzbeschichtung, B1

Oberflächenbehandlung

der sichtbar bleibenden BS-Holz-Bauteile,

Beschichtung als schaumschichtbildende Brandschutzbeschichtung,

zur Verbesserung der Baustoffklasse nach DIN 4102

von B2 (normalentflammbar) nach B1 (schwerentflammbar)

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die Innenanwendung,

Oberfläche matt,

transparent,

Beschichtungsaufbau und Auftragsmenge nach Angabe des Herstellers

bzw. der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,

Hersteller/Typ ................

oder gleichwertiger Art.

m2	.............	............................

    - Besondere Leistungen für Hirnholzversiegelung

Holzendversiegelung

an den frei bewitterten Trägerenden,

mit einer wetterbeständigen Kunststoff-Dispersion,

Fabr. BROCOLOR oder gleichwertig,

gemäß Merkblatt des Herstellers

in 2–3 Anstrichen aufbringen.

Stück	.............	............................

Summe Titel 1.4	HOLZSCHUTZ und

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Tiel 1.5	VERBINDUNGSMITTEL

1.5.1		Baustahlteile S 235 JR, Zn 275

Baustahlteile für Anschlüsse und

Verankerungen,

Stahlsorte DIN 10027-1 S 235 JR (St 37-2)

feuerverzinkt nach DIN 1052-2 Tabelle 1,

Zinkauflage 275 g/m2,

1.5.1.1	E 4, t = 5 - 8 mm

Blechdicken 5 - 8 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang:  E 4

kg	.............	............................

1.5.1.2	V 1, t = 10 -15 mm

Blechdicken 10 -15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang:  V 1

kg	.............	............................

1.5.1.3	VE 2, t > 15 mm

Blechdicken über 15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: VE 2

kg	.............	............................

1.5.2		Baustahlteile S 355 JR, Zn 400

Baustahlteile für Anschlüsse und

Verankerungen,

Stahlsorte DIN 10027-1 S 355 JR (St 52-3)

feuerverzinkt,

nach DIN 1052-2 Tabelle 1,

Zinkauflage 400 g/m2,

Abrechnung nach DIN 18360.

1.5.2.1	E 2, t = 5 - 8 mm

Blechdicken 5 - 8 m,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: E 2

kg	.............	............................

1.5.2.2	V 3, t = 10 - 15 mm

Blechdicken 10 -15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang:  V 3

kg	.............	............................

1.5.2.3	VE 1, t > 15 mm

Blechdicken über 15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang:  VE 1

kg	.............	............................

1.5.3		Baustahlteile E 225

Baustahlteile für Anschlüsse und

Verankerungen,

aus nichtrostendem Stahl

nach DIN 17440 Werkstoffnr. 1.4571

Festigkeitsklasse E 225 (St 37-2).

1.5.3.1	E 1, t = 5 - 8 mm

Blechdicken 5 - 8 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: E 1

kg	.............	............................

1.5.3.2	V 2, t = 10 -15 mm

Blechdicken 10 - 15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: V 2

kg	.............	............................

1.5.3.3	VE 3, t > 15 mm

Blechdicken über 15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: VE 3

kg	.............	............................

1.5.4	Baustahlteile S235JR, korrosionsgechützt

Baustahlteile für Anschlüße und Verankerungen

Stahlsorte DIN 10027-1 S235JR (St 37-2),

korrosionsgeschützt nach DIN 55928,

Abrechnung nach DIN 18360.

1.5.4.1	V 3, t = 10 – 15 mm

Blechdicke 10 – 15 mm,

Schwierigkeitsgrad nach

Tabelle im Anhang: V 3

kg	.............	............................

1.5.5		Walzprofile, feuerverzinkt

Konstruktionsteil aus Walzprofilen,

für Pfetten, Träger und Stützen,

einschl. angeschweißter Kopfplatten, Steifen etc.

Stahlsorte DIN 10027-1 S 235 JR (St 37-2),

feuerverzinkt  nach DIN 1052-2, Tabelle 1,

Zinkauflage 275 g/m2.

kg	.............	............................

1.5.6		Besondere Leistungen F 30-Beschichtungen

Zulage zu oben genannten Baustahlteilen,

für die Ausführung mit einem dämm-

schichtbildenden Brandschutz-

anstrich (F 30) mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung.

Ausführung im fertigen Bauwerk,

1.5.6.1		der ebenen und verschweißten Stahlteile

m2	.............	............................

1.5.6.2	der Rundstähle d > 27 mm

m2	.............	............................

1.5.7		Zugstäbe S 355 JR, d = 20 mm

Zugstäbe aus Rundstahl,

für Dachverbände der Dachkonstruktion,

Stahlsorte DIN 10027-1 S 355 JR (St 52-3),

Stabenden mit eingeschnittenen

Gewindestücken (Rechts- bzw. Linksgewinde)

feuerverzinkt nach DIN 1052-2, Tabelle 1

Durchmesser: 20 mm

Längen bis 4600 mm

liefern und montieren.

Stück	.............	............................

1.5.8		Spannschloß DIN 1478 verzinkt

Spannschloß geschlossen,

nach DIN 1478,

verzinkt,

Durchmesser: M 16

Stück	.............	............................

1.5.9		Stabanker M 20 GGG 40.3

Stabanker Fabr. .............,

aus Gußeisen mit Kugelgraphit GGG 40.3,

mit Links- bzw. Rechtsgewinde,

inkl. Bolzen und Sicherungsringe,

mit geprüfter Typenstatik,

für Zugstäbe M 20,

liefern und montieren.

Stück	.............	............................

1.5.10		Stabdübel verzinkt

Stabdübel aus Rundstahl,

nach DIN 1052-2,

beidseitig gefast,

verzinkt nach DIN 1052-2, Tabelle 1.

1.5.10.1	Durchmesser 6 - 12 mm

Längen 120 - 180 mm.

kg	.............	............................

1.5.10.2	Durchmesser 16 -20 mm

Längen 160 - 240 mm.

kg	.............	............................

1.5.10.3	Durchmesser 24 - 30 mm

Längen 160 - 240 mm.

kg	.............	............................

1.5.11		Paßbolzen verzinkt

Paßbolzen aus Rundstahl

nach DIN 1052-2,

mit beidseitigen Muttern und Scheiben,

verzinkt nach DIN 1052-2, Tabelle 1.

1.5.11.1	Durchmesser 6 –12 mm

Längen 120 –180 mm.

kg	.............	............................

1.5.11.2	Durchmesser 16 –20 mm

Längen 160 – 240 mm.

kg	.............	............................

1.5.11.3	Durchmesser 24 – 30 mm

Längen 160 – 240 mm.

kg	.............	............................

1.5.12		Paßbolzen aus Edelstahl

Paßbolzen aus Rundstahl

nach DIN 1052-2,

mit beidseitigen Muttern und Scheiben,

aus nichtrostendem Stahl

nach DIN 17440, Werkstoffnr.1.4571

Festigkeitsklasse E 225.

1.5.12.1	Durchmesser 6 –12 mm

Längen 120 –180 mm.

kg	.............	............................

1.5.12.2	Durchmesser 16 -20 mm

Längen 160 - 240 mm.

kg	.............	............................

1.5.13		Dübel besonderer Bauart

Dübel besonderer Bauart,

nach DIN 1052-2, Tabelle 1,

zweiseitig.

1.5.13.1	Ringkeildübel, A

Ringkeildübel, Dübeltyp A (früher “Appel”),

Durchmesser 65 mm.

Stück	.............	............................

1.5.13.2	Einpreßdübel C

Einpreßdübel, Dübeltyp C (früher Bulldog),

Durchmesser 48 mm.

Stück	.............	............................

1.5.13.3	Einpreßdübel D

Dübeltyp D (früher Geka),

Durchmesser 50 mm.

Stück	.............	............................

1.5.14		Bolzenverbindungen

Bolzen für Bolzenverbindungen und Dübelverbindungen,

nach DIN 1052-2,

einschl. zugehöriger Unterlegscheiben,

verzinkt.

Durchmesser 12 mm,

Längen bis 300 mm.

1.5.14.1	Durchmesser 12-16 mm

Längen 160 – 240 mm.

kg	.............	............................

1.5.14.2	Durchmesser 20 – 24 mm

Längen 200 – 300 mm.

kg	.............	............................

1.5.15		Formstück mit Quergewinde für Hirnholzanschluß

Rundes Formstück mit Quergewinde und Bolzen

nach DIN 1052-2, 4.3.2

(‚Simplex‘-Holzverbinder),

für Hirnholzanschluß,

Durchmesser des Bolzens	: 12 mm

Durchmesser des Formstücks	: 24 mm

Länge des Formstücks	: 90 mm

Stück	.............	............................

1.5.16		Gewindestangen M 16 verzinkt

Gewindestange mit Mutter und Scheibe,

feuerverzinkt, nach DIN 1052-2, Tabelle 1,

M 16 – 5.6,

Länge bis ca. 1,20 m.

Stück	.............	............................

1.5.17		Gewindestangen, eingeleimt, 16 x 400

Gewindestange mit Leimauslaßnut,

im Brettschichtholz einleimen,

Verleimung mit Resorcinharzleim,

M 16 – 5.6,

Einzellänge bis 1800 mm.

Stück	.............	............................

1.5.18		Drahtstifte DIN 1151 Form B,

bzw. Maschinenstifte DIN 1143-1,

aus verzinktem Stahl,

Nagellöcher vorgebohrt.

1.5.18.1	70 x 210

kg	.............	............................

1.5.18.2	88 x 290

kg	.............	............................

1.5.19		Sondernägel DIN 1052-2,

Tragfähigkeitsklasse III

als Schraubnagel / Rillennagel,

verzinkt,

Nagellöcher vorgebohrt.

1.5.19.1	4,0 x 40 bis 4,0 x 60

kg	.............	............................

1.5.19.2	5,1 x 150 bis 5,1 x 236

kg	.............	............................

1.5.19.3	6,0 x 210 bis 6,0 x 330

kg	.............	............................

1.5.20		Elastomerlager unbewehrt

Elastomerlager unbewehrt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

für Lagerklasse 1 + 2,

z. B. SPEBA Serie 4500 – E oder gleichwertig,

Grundrißabmessungen	: 200 x 350 mm

Elastomerschichtdicke t	: 10 mm

Stück	.............	............................

1.5.21		Holzverbinder als Balkenträger

zum verdeckten Anschluß von Holzbalken,

feuerverzinkt

(z.B. Bilo-Balkenverbinder, BMF-Balkenträger...)

einschließlich Befestigung mit Rillennägel und Stabdübel,

Höhe ca. 200 mm

Modell mit 5 Stabdübeln.

Stück	.............	............................

1.5.22	Balkenschuhe verzinkt

Holznagelverbinder aus Stahlblechformteilen

einschließlich zugehöriger Sondernägel,

Balkenschuh mit bauaufsichtlicher Zulassung,

verzinkt,

Abmessungen der Grundform:  120 x 160

Stück	.............	............................

1.5.23 	Winkelverbinder mit Rippenverstärkung verzinkt

Holznagelverbinder aus Stahlblechformteilen

einschließlich zugehöriger Sondernägel,

Winkelverbinder mit Rippenverstärkung,

verzinkt,

Typ BMF 105

oder gleichwertig

Stück	.............	............................

1.5.24 	 Lochblechstreifen

Holznagelverbinder aus Stahlblech,

Lochbleche 60 x 2,0 – 600 mm,

verzinkt,

einschl. zugehörige Sondernägel.

Stück	.............	............................

1.5.25		zugzonentauglicher Verbundanker

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

verzinkt.

Durchmesser	: 12 mm

Setztiefe	: 80 mm

Fabrikat	: Upat multicone Verbundanker oder gleichwertiges Fabrikat

(Die Einbauanweisungen des Herstellers sind genauestens zu beachten)

Stück	.............	............................

1.5.26		Expressanker

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

verzinkt,

Durchmesser M 12.

Fabr. Upat Expressanker EXA 12/35 oder gleichwertig

( Die Einbauanweisungen des Herstellers sind genauestens zu beachten)

Stück	.............	............................

Summe Titel 1.5	VERBINDUNGSMITTEL